## Slide 1: UART통신과 로봇
6주차
우송대학교 IT센터
응용로봇SW 전임교수 : 황동하
010-2512-6818
mrt2020@daum.net

## Slide 2: 통신이란?
MCU와 부품 또는 모듈 또는 이기종간의 연결과 연동을 담당
모든 통신의 기본은 UART 통신이다.

## Slide 3: UART 통신이란?
범용 비동기 송수신 방식(Universal Asynchronous Receiver / Transmitter)
직렬데이터를 교환 하기 위한 프로토콜 또는 규정을 정의
매우 간단 양방향 송수신을 위해서 2개의 와이어를 사용
안정적인 전송을 위해 접지 혹은 G와이어 이용
단방향통신, 반이중통신, 전이중통신(Full duplex)

## Slide 4: UART의 사용처
가장 초기에 사용된 직렬 프로토콜
RS-232가 가장 기초 최장 거리 200미터?
최근 SPI, I2C등이 새로운 기술로 대체 중

## Slide 5: UART프로토콜은?
클럭을 동기화 하지 않는다 (송신과 수신측이 동일하지 않아도 가능)
이를 보완하기 위한 정의된 속도로 전송해야 한다.
보편적인 UART 보 레이드(Baud rates) 4800~115.2K
동일한 프레임 구조 및 매게 변수를 사용해야 한다.
  시작 및 정지비트, 데이터비트, 패리티피트(선택)
  높은 전압레벨은 논리레벨 1 / 데이터 비전송시 High를 유지 이를 이용 고장 감지
  시작(Low)-데이터정해진비트수로-정지(High)-IDEL

## Slide 6: 전송 예
7Bit ASCII를 사용하여 대문자 S를 전송
  비트 시퀀스는 1010011
  실제 전송은 역순으로 1100101
프레임/프로토콜
프레임에 넣은 전송내용
7-bit ASCII ‘S’ (0x52) = 1 0 1 0 0 1 1
LSB 순서 = 1 1 0 0 1 0 1

## Slide 7: Parity 비트란?
전송된 프레임의 오류 감지를 위해 사용
데이터비트와 정지비트 사이에 존재
None / Odd / Even
대문자 “S”(1 0 1 0 0 1 1)는 총 3개의 0과 4개의 1을 포함
  짝수 – 1의 개수가 이미 짝수 이므로 패리티는 0
  홀수 – 1의 개수가 홀이 되도록 패리티는 1

## Slide 8: 요약
UART는 범용 비동기 송수신기(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)의 약자로 직렬 데이터를 교환하는 간단한 2선식 프로토콜임.
비동기식은 공유되는 클럭이 없다는 사실을 의미하므로, UART를 작동시키려면 통신이 이루어지는 양 끝단에 동일한 비트 또는 보오율이 설정.
시작 및 정지 비트는 시작 및 종료 지점을 표시하거나 데이터를 "프레임"하기 위해 사.
선택적으로 사용 가능한 패리티 비트는 신호 비트 오류를 감지하는 데 사용될 수 있음.
UART는 최근에도 널리 사용되는 직렬 데이터 프로토콜이지만 최근 몇 년 사이 SPI, I2C, USB, 이더넷 등과 같은 일부 애플리케이션이 UART를 대체.
그럼에도 불구하고 인류가 존재 하는 한 유지 될 중요한 프로토콜임.

## Slide 9: UART는 통신의 기본
RS-232와 TTL의 차이점과 목적
  TTL은 Transistor – Transistor Logic을 의미
    SoC나 mcu CPU I/O는 TTL임
    + - 전압을 사용하지 않고 5V 와 0V를 이용함 으로서 편리함.
    TTL은 20mA전류로 최대 9Cm
  RS-232통신은 LEVEL을 이용
    RS-232는 장거리 통신을 위해서 Level(전압)을 높여서 보내는 방식임
      H : +12Volt
      L : -12Volt
    전송 속도에 따라서 최대 200미터라고 함.
신호는 반대임
  TTL레벨 1(5V) -> RS-232레벨출력은 0(-12V)임
  0.7V 이상일때 HIGH로 인식
  -0.7V 이하 일때 LOW로 인식
  중간값은 작은 노이즈로 버림
  전송 거리에 제약
향상된 RS-485를 만들게 됨

## Slide 10: RS-232 vs TTL

## Slide 11: UART 통신 실습- 유선편
ICM-P01메뉴얼.pdf을 참고 하여 Pixy APP에서 Pixy다루기 실습
UNO와 연결 기기2기기

## Slide 12: 실습 1
ICM이 인식한 카메라 결과 값에 따라
NANO에서 출력되는 UART 신호를 확인하고 –Serial Print 사용
실제 로봇에 전달되는 3선에 대해 알아 보고
3선에 UNO를 연결하여 신호를 캡쳐 하는 방법

## Slide 13: 실습 2
우노에서 캡처한 내용을 이해 하고
이를 로봇에 연결했을때 오동작의 하는 원인을 이해 하고
이를 해결 하기 위한 방법 찾기

## Slide 14: 수고했습니다.