## Slide 1: nRF통신실습
8주차
우송대학교 IT센터
응용로봇SW 전임교수 : 황동하
010-2512-6818
mrt2020@daum.net

## Slide 2: nRF2401 모듈
Specifications | 
Power supply : 1.9~3.6V IO port working voltage : 0~3.3v / 5v Transmitting rate : +7dB Receiving sensitivity : ≤ -90dB Transmission range : 250m in open area Dimension : 15x29mm | 

## Slide 3: nRF2401 모듈
Features
Worldwide license-free 2.4GHz ISM band operation
250kbps, 1Mbps and 2Mbps on-air data-rate options
Enhanced ShockBurst™ hardware protocol accelerator
Ultra low power consumption – months to years of battery lifetime
nRF24L01+는 한번에 전송할수 있는 최대 크기는 32 bytes 이다.(기본값)
Applications
PC peripherals
Gaming
Sports and fitness
Toys
Consumer electronics

## Slide 4: 개요
RF 통신 – Radio Frequency
  30kHz ~ 300GHz
    Amplitude Shift Keying(ASK)
    (진폭 편이 방식)
    Pulse Width Modulation(PWM)
    (펄스 폭 변조 방식)

## Slide 5: RF vs IR
송신거리의 증가
장애물의 회피
간섭의 배제
MCU를 이용한 Serialization Issue 해소 가능
MCU를 이용한 Noise Issue 해소 가능
MCU를 대신 하는 Encoder / Decoder IC가 있음
  Encoder HT12E IC 는 병렬 인풋을 직렬 아웃풋으로 바꾸어준다.
  Decoder HT12D IC는 Encoder HT12E IC와 세트로 사용되는 IC칩이다.

## Slide 6: 아두이노와 nRF2401의 핀맵
IRQ핀은 사용하지 않습니다
전원은 3.3V

## Slide 7: 결선
nRF24L01용 어댑터 사용시 VCC 는 +5v에 연결하나 아래 그림처럼 어댑터를 사용하지 않을때는 3.3v 전원을 사용함

## Slide 8: 모듈
오류방지를 위한 콘덴서 결합
고장 모듈의 교체가 용이
LOW_POWER일때 고장이 억제 됨

## Slide 9: 라이브러리
https://github.com/nRF24/RF24

## Slide 10: 송신코드
#include <printf.h>
printf_begin();
radio.printDetails();
위의 3줄은 nRF24L01의 레지스터 상태를 출력하기 위한 코드들이므로 삭제해도 무방함

## Slide 11: 수신코드

## Slide 12: 실습과제
각 팀이름을 addres로 설정하여 혼선 없이 통신을 합니다.
장거리 이동을 위해 보조배터리 팩을 활용
nRF Scanner 샘플 코드를 분석하세요.

## Slide 13: 끝

## Slide 18: 아두이노 코딩
활용가능한 정보
block 0 : Detected sig1 갯수
sig 1 : Trainined Obj
x, y : sig1의 시작 좌표
width, height : sig1의 크기
  이것으로 거리를 추론 하여 멈추는 위치를 찾도록 함
  크기를 /2 해서 x,y에 더해주고 좌우로 갈 방향을 정하도록 함
index : color
age : sig1의 잔여 생존시간
단일Obj에서의 결과(단일 Obj만 고려)
파일-예제-Pixy2-ccc_hello_world
구글링을 통해서 참고 할 수 있도록 함.

## Slide 19: 서비스 코드
걷기

## Slide 20: 과제
아두이노와 PIXY 카메라 모듈을 이용하여 무엇인가를 만들어 본다면 나는 무엇을 만들고 싶습니까?
손으로 그린 그림과 설명을 첨부 해서 2페이지 이내로 제출해 주세요

## Slide 21: 감사합니다.